O modelo é feito com depron reaproveitado de frios, usa somente 4 plaquinhas mais pequenos retalhos de depron de 5mm, vareta de bambu para reforço de asa e vareta de 50cm para ser usada como fuselagem, medidas:

Asa: 60 cm

Corda da asa:  15 cm

Perfil: casquinha

Corpo: 50 cm

Motor: 16g 1300kv

Lipo: 2s 300mah

Rx: 2.4ghz

Servos: 5gs

Conjunto de cauda -> 1 peça de isopor:

18,5Cm

Na marcação de 12cm corte a peça (profundor quase pronto), e no tracejado passe fita adesiva de um lado, no outro lado faça um vinco, pois, será a parte móvel do profundor.

Pronto é pra ficar assim :

Com a sobra da placa de depron que foi usado para fazer o profundo, faça o leme, corte a sobra ao meio, una as duas metades com fita, faça o vinco em uma delas e o resultado é isso:

Tirei um pouco mais de material do lado da parte móvel  do leme para não atrapalhar o movimento do profundor.

Agora é só colar os  nas partes moveis e posteriormente unir profundor e leme(use esquadro para garantir alinhamento) com cola quente, assim:

Na asa juntamos três bandejas assim, cortando os cantos arredondados, logo no inicio da curva:

Depois de colar com cola quente as três partes, ache o meio com uma régua e faça um traço,  parta do meio para a esquerda 2,5 cm e faça outro traço, mesmo procedimento com o lado direito, o espaço que sobrar dos dois lados divida em 3 parte iguais e marque passando um traço, podemos cortar a asa na medida, 15 cm de corda.

Pegue as 4 sobras de material e mais um retalho de depron de 5mm e faça as nervuras que seguram a asa no formato aproximadamente assim:

Serão 4 peças de depron de 2 mm e 2 peças de depron de 5mm, repare o detalhe em vermelho será uma concavidade onde passará a vareta de bambu, a concavidade se localiza a 4,5 cm do bordo de ataque medindo pela parte plana da nervura.

Novamente pegue a asa e corte-a ao meio com estilete bem afiado, cole com cola quente a vareta de bambu tangenciando o bordo de ataque a 5cm, repare que no meio da asa sobra a ponta do bambu:

Agora, force levemente uma forma curva na asa, imitando o formato nas nervuras cortadas.

Na marcação de 2,5 cm cole uma das nervuras de 5mm, e nas 3 ultimas marcações cole as nervuras 2mm, eu passei cola quente na concavidade da nervura e fixei no bambu que já esta preso na asa, depois passei cola na nervura para o bordo de ataque e segurei alguns segundos, procedi da mesma forma para fixar o bordo de fuga na nervura, e assim nas demais nervuras nos dois painéis.

Junte os dois painéis, com um gabarito de 1,5 cm nas pontas das asas, passe cola quente na parte de cima, vire a asa, na parte que os bambus se encontram passe mais cola quente e complemente colando a junção na parte de baixo da asa.

Cole um retangulo de depron de 5mm no centro da asa, passando cola nas nervuras de 5mm no bordo de ataque e bordo de fuga, isso deixara a asa resistente e facilitara a fixação no corpo do avião:

Agora vamos cortar o montante da asa, são duas peças, a linha de 1 cm apenas marque o traço, pois, será a incidência da asa:

O corpo do stick é de 50cm, o motor deve ficar apontando 2 ou 3° para direita.